## Slide 1: Курс Ansible Отладка

## Slide 2: Командная строка
Безусловно разработка сценариев развертывания на Ansible – это прежде всего разработка, а следовательно нам необходимо понимать, что именно пошло не так если наш скрипт отработал с ошибкой. При выполнении плейбука есть возможность выводить дополнительную подробную информацию для выполняемых действий:
$ ansible-playbook <имя_плэйбука> -v
  Есть четыре уровня информативности выводимой дополнительной инфы:
  -v, -vv, -vvv, -vvvv
Иногда полезно посмотреть список всех задач в плэйбуке:
$ ansible-playbook <имя_плэйбука> --list-tasks
$ ansible-playbook <имя_плэйбука> --start-at-task="Debug"
А также запустить выполнение только с определенной задачи, например задачи отладки:
Для перепроверки себя можно посмотреть на каких хостах будет выполнен плэйбук так:
$ ansible-playbook <имя_плэйбука> --list-hosts
Отладка в Ansible > Практика
  Логично, последний выведет максимальную информацию.
Хотя в большинстве случаев -vvvv почти аналогично –vvv, за небольшим исключением покажет больше информации только при ошибках подключения ssh.

## Slide 3: Модуль Debug
Модуль Debug является мощным инструментом для отладки плэйбуков во время их выполнения и, что важно, без надобности останавливать его выполнение. Синтаксис:
- вывод сообщения
debug:
msg:
var:
verbosity:
- вывод переменной для отладки
- уровень детализации вывода
Мы говорили с вами о фактах, так вот эти факты доступны нам в качестве переменных и могут быть использованы во время выполнения плэйбука в любых тасках, к примеру в отладочных:
- debug:
msg: "Hostname {{ ansible_nodename }}"
- debug:
msg: "OS: {{ ansible_os_family }}"
- debug:
var: hostvars[inventory_hostname]
verbosity: 3
  Эта задача должна вывести все переменные, полученные о хосте. Однако, если мы не запустим плэйбук с ключем -vvv - команда просто не выполнится. Если поставить verbosity: 1, то достаточно ключа -v
Отладка в Ansible > Практика

## Slide 4: Debug примеры
Для того, чтобы отслеживать статус какой либо задачи во время выполнения плэйбука, можно записать этот статус в переменную с помощью директивы register и также выводить тем же модулем debug. Простой пример:
- shell: /usr/bin/date
register: checkdate
- debug:
var: checkdate
- создаст переменную со всеми данными по результату выполнения таска
- вывод всех результатов
Как видно, команда выше выдаст всю информацию, если нам нужно получить только stdout или stderr, это не сложно:
- debug: "var=checkdate.stdout"
- вывод только stdout
- debug: "msg='Errors: {{ checkdate.stderr }}'"
- вывод stderr с сообщением
- command: java -version
register: out
- debug: msg="stdout = {{ out.stdout }}"
- debug: msg="stderr = {{ out.stderr }}"
- пусто
- а вот тут инфо о версии
- shell: java -version 2>&1
register: out
- debug: msg="stdout = {{ out.stdout }}"
- debug: msg="stdout = {{ out.stdout_lines[0] }}» - только openjdk версия
- теперь инфо тут
Отладка в Ansible > Практика

## Slide 5: Директива when в отладке
vars:
some_var: test
tasks:
- debug:
msg: "Variable is defined!"
when: some_var is defined
Также весьма полезно использовать модуль Debug с директивой ‘when’. Пара примеров:
- debug: "msg='Got match for string!'"
when: "'openjdk' in out.stdout"
Выведет сообщение если переменная some_var определена
Выведет сообщение если в переменной out.stdout будет найдена строка ‘openjdk’
- shell: java -version 2>&1
register: out
failed_when: "not '1.8' in out.stdout"
Выведет ошибку и прекратит дальнейшее выполнение плэйбука, если версия Java не равна 1.8 (без not – если равна)
- fail: msg="Wrong Java version!"
when: "not '1.8' in out.stdout"
Выведет наше сообщение об ошибке и прекратит дальнейшее выполнение плэйбука, если версия Java не равна 1.8 (без not – если равна)
Отладка в Ansible > Практика

## Slide 6: Strategy: debug
В последних версиях инструмента Ansible был добавлен механизм Strategy, определяющий стратегию выполнения плэйбука. Одной из этих стратегий стал Debug - по сути это команд лайн интерфейс позволяющий интерактивно отлаживать плэйбук не останавливая его дальнейшее выполнение.
  НЕ распространяется на неверный синтаксис. Интерфейс отладки не загрузится если сам плэйбук не запустится из-за ошибки в синтаксисе.
- hosts: local
strategy: debug
vars:
var1: "Correct var"
tasks:
- name: Debug Test
debug:
msg: "{{ var1 }}"
verbosity: "{{ wrong_var }}"
- name: Final Task
debug: "msg='Play finished!'"
p task/vars/host/result - выводит инфу по таску, переменным, хостам и результату в проблемной задаче
p task.args - выводит аргументы для данной задачи
p vars — выводит все переменные
task.args['name'] = 'new value' - присваиваем корректное значение
Возможные действия:
r(edo) - выполнить еще раз
c(ontinue) - продолжать выполнение
q(uit) - выход
PLAY [local] ***************************************************************
TASK [Debug Test] **************************************************************
fatal: [localhost]: FAILED! => {"failed": true, "msg": "the field 'args' has an invalid value… }
Debugger invoked
(debug) p task.args
{u'var': u'var1', u'verbosity': u'{{ wrong_var }}'}
(debug) task.args['verbosity'] = '0'
(debug) redo
ok: [localhost] => { "var1": "Correct var"}
TASK [Final Task] **************************************************************
ok: [localhost] => {"msg": "Play finished!"}
Отладка в Ansible > Практика

## Slide 7: Обработка ошибок
Существует директива any_errors_fatal – используется когда необходимо прекратить выполнение задач как только произошла первая ошибка:
И даже директива max_fail_percentage – если мы можем себе позволить не больше какого-то процента ошибок:
- hosts: testhosts
any_errors_fatal: true
tasks:
- tasks_list
- hosts: testhosts
max_fail_percentage: 10
tasks:
- tasks_list
Также существует механизм, позволяющий совершенно легально пропускать ошибки, если они для нас не критичны. Для этого прямо в описании задачи можно указать директиву ignore_errors: yes и плэйбук продолжит свое выполнение, даже если задача упала с ошибкой:
- name: Ignore error
debug: "msg='{{ out.stdout }} {{wrong_var}}'"
ignore_errors: true
  НЕ распространяется на неверный синтаксис, а также на ошибки соединения по ssh.
Отладка в Ansible > Практика

## Slide 8: Ansible. Отладка.
Вопросы?